建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称： 西丰县房木镇、平岗子、西丰镇卫生院改造项目

建设单位（盖章）：       西丰县卫生健康服务中心

编 制 日 期：                2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	26

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	49

六、结论	51

附表	52

附件1：环评委托书	53

附件2：土地证	54

附件3：环境质量检测报告	56

附图1  地理位置图	57

附图2  西丰镇中心卫生院总平面布置图	58

附图3  平岗镇中心卫生院总平面布置图	59

附图4  房木镇中心卫生院总平面布置图	60

附图5  西丰镇中心卫生院楼层平面布置图	63

附图6  房木镇中心卫生院楼层平面布置图	64

附图7  平岗镇中心卫生院楼层平面布置图	67

附图8  西丰镇中心卫生院环境保护目标图	68

附图9  平岗镇中心卫生院环境保护目标图	69

附图10 房木镇中心卫生院环境保护目标图	70

附件11  本项目环境监测布点图	73

附件12  本项目与铁岭市生态保护红线位置关系	74

附件13  本项目与铁岭市生态环境管控单元位置关系	75

附图14  本项目在铁岭市水域功能区划的位置	76

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西丰县房木镇、平岗子、西丰镇卫生院改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 管科学 | 联系方式 | 15164140001 |
| 建设地点 | 辽宁省铁岭市西丰县房木镇、平岗镇、西丰镇 |
| 地理坐标 | 西丰镇中心卫生院：（124 度 43 分 52.860 秒，42 度 44 分 30.380 秒） 平岗镇中心卫生院：（124 度 51 分13.790秒，42 度56 分 47.420 秒） 房木镇中心卫生院：（124 度 37分3.930秒，42 度36 分 18.760秒） |
| 国民经济 行业类别 | Q8423 乡镇卫生院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84-108 医院 841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务 8434；采供血机构服务 8435；基层医疗卫生服务 842-其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1910 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 7.85 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订本）（2021.12.30施行），本项目属于“鼓励类第三十七类卫生健康行业中的第5条医疗卫生服务设施建设”，本项目属于鼓励类，符合国家产业政策规定。 选址及用地符合性分析 房木镇、平岗子、西丰镇卫生院不在铁岭市生态红线范围内，项目占地不涉及自然保护区、风景名胜区和重点文物保护单位等环境保护目标。其中平岗镇中心卫生院、房木镇中心卫生院用地为医疗慈善用地，西丰镇中心卫生院用地原为西丰镇消防站用地，纳入铁岭市国土空间规划调整后的用地性质为医疗用地，符合国家供地政策和土地管理法律法规的条件，因此本项目选址合理。 与“三线一单”符合性分析 本项目“三线一单”符合性判定见表1-1。 表1-1 本项目“三线一单”符合性判定依据 内容 符合性分析 结论 生态保护红线 本项目不在铁岭市的生态红线范围内，项目位于原有厂区内，占地范围内无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 符合 资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求，不会突破区域的资源利用上线。 符合 环境质量底线 项目所在区域大气及声环境质量现状满足相应环境质量标准要求。环境空气质量现状达标，属于环境质量达标区。 符合 负面清单 参考国家发改委、商务部制定的《市场准入负面清单》，国家工信部发布的《淘汰落后产能》公告，环保部会同国务院有关部门指定的《“高污染、高环境风险”产品名录》等内容，本项目均不在其列。根据《产业结构调整指导目录（2021年修订本）》（2021.12.30施行），该项目为鼓励类项目，不在规划环境准入负面清单内。 符合 与铁岭市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见符合性分析 根据《铁岭市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（铁政发[2021]8号），西丰镇中心卫生院位于西丰县城区，属于重点管控区大气受体敏感区、水环境农业源污染管控区，环境管控单元编号：ZH21122320004；平岗镇中心卫生院位于西丰县一般管控区，环境管控单元编号：ZH21122330001；房木镇中心卫生院位于西丰县大气弱扩散区，环境管控单元编号：ZH21122320005。表1-2~1-4分析表明本项目建设符合相应条款要求。 表1-2 西丰镇中心卫生院与西丰县城区管控单元生态环境准入要求及相符性分析 管理类别 条款要求 条款符合性分析 是否符合 空间布局约束 1、符合铁岭市、西丰县普适性清单一般性要求，不符合空间布局要求的工业企业适时退出； 本项目为卫生院建设项目，不属于钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、沥青混凝土搅拌等重污染企业，项目位置不涉及禁建区。 符合 2、优化城市产业布局，推动产业转型升级，提高绿色制造水平；合理调整养殖结构和布局； 不涉及 3、推动园区外相关产业、企业和增量项目向专业产园区集中，现有产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排，大气污染严重的工业企业应责令关停或逐步迁出，逐步实现区域工业废气“零排放”； 不涉及 4、禁止燃放烟花、爆竹；禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物； 不涉及 5、加强餐饮业燃料烟气及餐饮油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气、生物酒精等洁净能源。 不涉及 污染物排放控制 1、严格实施新建耗煤项目燃煤等量替代制度，控制新增燃煤项目； 西丰镇中心卫生院项目采取市政供暖，房木镇及平岗镇中心卫生院采用电锅炉供暖，均不涉及新增燃煤 符合 2、实施区域内重点排污口整治，加强工业源监管，确保稳定达标排放； 不涉及 3、完善城镇污水收集系统，逐步实现建成区污水管网全覆盖；不断提升城镇污水处理能力，确保稳定达标排放； 西丰镇中心卫生院位于城市污水管网纳管范围内 4、强化居民生活和餐饮业油烟污染排放治理，餐饮行业加强油烟治理，油烟净化设施安装率达100%，油烟废气排放达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准； 本项目为卫生院项目，食堂安装油烟机，油烟经油烟净化器处理达标后排放。 5、火电企业实施超低排放改造； 不涉及 6、禁止排放油类污染物，含有废水生活污水经隔油池或化粪池处理后纳入污水处理厂处理； 食堂废水经隔油池处理后排入化粪池进入市政管网 7、加强建筑施工扬尘污染控制，施工工地禁止进行现场混凝土搅拌，裸地及时复绿； 项目建筑施工期间加强扬尘污染控制，施工现场混凝土外购。 8、实施VOCs综合整治，推广使用低（无）VOCs含量的绿色原辅材料和先进生产工艺、设备，加强无组织废气收集，配套建设末端治理措施； 不涉及 9、加强农村生活污水治理，综合防治畜禽养殖污染，推动“种养平衡”实现；新建、改建、扩建规模划养殖厂（小区）要实施雨污分离、粪便污水资源化利用；现有畜禽养殖厂（小区）根据养殖规模和污染防治需求，配套建设粪便污水贮存设施；逐步推进面源污染防治，实现源头减量和过程控制。 不涉及 环境风险防控 1、积极落实《铁岭水文局重大水污染事件应急预案》，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。 不涉及 / 资源开发效率 1、符合铁岭市、西丰县普适性清单一般性要求。 项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区和重点文物保护单位等环境保护目标。项目利用原有建设用地不新增占地，供水依托市政管网，项目不属于“两高”项目。 符合 表1-3 平岗镇中心卫生院与西丰县大气弱扩散区管控单元生态环境准入要求及相符性分析 管理类别 条款要求 条款符合性分析 是否符合 空间布局约束 1、应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设；已有改扩建项目要提高节能环保准入门槛，实行大气污染物排放倍量置换，实施区域内最严格的地方大气污染物排放标准； 西丰镇中心卫生院项目采取市政供暖，房木镇及平岗镇中心卫生院采用电锅炉供暖，均不涉及新增燃煤 符合 2、区内禁止新建除集中供热外的燃煤锅炉，禁止新（改、扩）建钢铁、建材、有色、石化、化工等高污染行业项目； 本项目不属于钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、沥青混凝土搅拌等重污染企业，项目位置不涉及禁建区。 符合 3、禁止新建涉及有毒有害气体排放的项目；优先实施清洁能源替代，淘汰区域内现存的上述禁止项目。 不涉及 符合 污染物排放控制 1、符合铁岭市、西丰县普适性清单一般性要求。 本项目不属于工业项目。不建设燃煤锅炉。 符合 环境风险防控 1、符合铁岭市、西丰县普适性清单一般性要求。 不涉及 符合 资源开发效率 1、符合铁岭市、西丰县普适性清单一般性要求。 项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区和重点文物保护单位等环境保护目标。项目利用原有建设用地不新增占地，供水依托市政管网，项目不属于“两高”项目。 符合 表1-4 房木镇中心卫生院与西丰县一般管控区管控单元生态环境准入要求及相符性分析 管理类别 条款要求 条款符合性分析 是否符合 空间布局约束 1、符合铁岭市、西丰县普适性清单一般性要求。 本项目为卫生院建设项目，不属于钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、沥青混凝土搅拌等重污染企业，项目位置不涉及禁建区。 符合 污染物排放控制 1、符合铁岭市、西丰县普适性清单一般性要求。 本项目不属于工业项目。不建设燃煤锅炉。 符合 环境风险防控 1、符合铁岭市、西丰县普适性清单一般性要求。 不涉及 符合 资源开发效率 1、符合铁岭市、西丰县普适性清单一般性要求。 项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区和重点文物保护单位等环境保护目标。项目利用原有建设用地不新增占地，供水依托市政管网，项目不属于“两高”项目。 符合 5、与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发[2022]8号）的相符性分析 表1-5 与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发[2022]8号）的相符性分析一览表 序号 文件要求 本项目情况 相符性 1 深入推进碳达峰行动，认真落实国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案，加快实现生产生活方式绿色变革》 本项目采用电供暖，不涉及燃煤锅炉 符合 2 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展 本项目不属于高耗能高排放项目 符合 3 加强生态环境分区管控 根据表1-2~1-4，项目建设符合管控单元要求。 符合 4 着力打好重污染天气消除攻坚战 不涉及 符合 5 着力打好臭氧污染治理攻坚战 不涉及 符合 6 持续打好柴油货车污染治理攻坚战 不涉及 符合 7 加强大气面源和噪声污染治理 机械设备隔声减振措施 符合 8 持续打好辽河流域综合治理攻坚战 西丰镇中心卫生院生活污水及医疗废水排入市政管网，不外排。房木镇中心卫生院与平岗镇中心卫生院废水经自建污水站处理达标后回用不外排。 符合 9 持续打好城市黑臭水体治理攻坚战 不涉及 符合 10 持续打好农业农村污染治理攻坚战 不涉及 符合 11 深入推进农用地土壤污染防治和安全利用 不涉及 符合 6、与《西丰县生态环境保护“十四五”发展规划》相符性分析 《西丰县生态环境保护“十四五”发展规划》规划发展目标：“坚定不移贯彻新发展理念，推动产业结构不断优化，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提升，绿色低碳生产、生活方式加快形成；深入打好污染防治攻坚战，主要污染物排放量持续减少，空气质量稳步提升，水环境、水生态、水资源协同改善；国土空间开发保护得到优化，生态安全屏障更加牢固；土壤安全利用水平持续提高，环境风险防控能力明显增强；生态环境保护管理制度逐步健全，现代环境治理体系加快形成；统筹推进新型城市化建设和美丽乡村建设，更加突出精准治污、科学治污、依法治污，到2025年，进一步实现主要污染物排放总量明显减少，生态系统稳定性显著增强，人居环境进一步改善，持续改善生态环境；努力达到生态文明建设新高度；实现“数字西丰、生态西丰、健康西丰”的总目标！” 本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区和重点文物保护单位等环境保护目标。项目废气经处理后达标排放，各类废水经达标处理后纳入市政污水管网或回用，噪声经隔声减振措施处理，固废能做到妥善处理或处置，对周围环境影响很小，项目建设与《西丰县生态环境保护“十四五”发展规划》相符 7、与《西丰县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》相符性分析 《西丰县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》提出发展目标：加快发展医疗卫生事业，到2025年，建立起覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，基本医疗保障制度更加健全，公共卫生服务体系和医疗服务体系更加完善，建立起整合型医疗卫生服务体系，实现防治结合，推动分级诊疗和多元发展。 本项目为卫生院建设项目，项目建成后健全西丰县城乡居民的基本医疗卫生制度，符合规划要求。 8、与《铁岭市环境空气质量达标规划（2019-2025）》相符性分析 表1-6 本项目与《铁岭市环境空气质量达标规划（2019-2025）》相符性分析 序号 重点任务 分析内容 本项目情况 相符性 1 调节产业结构和提高能源利用率 推进清洁取暖；抓好煤层气产供销体系建设；加快农村电网升级改造；加快发展清洁能源和新能源；优化产业布局；提高能源利用效率。 西丰镇中心卫生院项目采取市政供暖，房木镇及平岗镇中心卫生院采用电锅炉供暖，均不涉及新增燃煤。 相符 2 实现燃煤污染治理 控制燃煤消费总量；深入实施燃煤锅炉治理；加快替代散烧煤供暖。 本项目不涉及 / 3 深入推进工业污染治理 严控“两高”行业产能；深入开展“散乱污”行业整治；持续推进工业污染源全面达标排放；推进重点行业污染治理升级改造；开展园区污染整治；推进实行特别排放限值；开展工业窑炉治理专项行动；强化重点污染源自动监控体系建设；大力培育绿色环保产业。 本项目不涉及 / 4 大力发展城市绿色交通 改善货运结构；完善城市交通服务体系；加强油品质量管理；加强移动源污染防治；加强非道路移动机械污染防治；实施超标排放车辆全治理过程。 本项目不涉及 / 5 深入治理扬尘污染 加强城市扬尘综合治理；推进露天矿山综合整治 本项目不涉及 / 6 加强秸秆综合管控和氨排放控制 深入推进农作物秸秆综合利用；加强秸秆焚烧综合管控；控制农业氮源排放。 本项目不涉及 / 7 积极有效应对重污染天气 夯实应急减排措施；实现大气污染物联防联控 本项目不涉及 / 8 大力整治挥发性有机物（VOCs）污染 深化工业挥发性有机物（VOCs）治理；强化居民生活、餐饮业油烟污染排放治理；强化汽修行业污染排放治理；开展生活垃圾收集站和城市污水处理厂恶臭治理。 本项目不涉及 / 9、与《铁岭市“十四五”卫生健康发展规划》相符性分析 根据《铁岭市“十四五”卫生健康发展规划》： 第三节 重点任务：“强化基层公共卫生服务体系，推动城乡居民基本公共卫生服务均等化。建立医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构“三位一体”的重大疾病防控机制，构建整合型医疗卫生服务体系。加强全科医生队伍建设，强化县级医院医疗卫生服务能力。建立完善分级诊疗制度，优化家庭医生签约服务。实行全行业全方位精准、实时医疗质量管理与控制，提升医疗服务同质化程度。加强医疗人文关怀，构建和谐医患关系。到2025年，基本形成15分钟基本医疗服务圈。坚持以基层为重点，把更多的人才技术、新增资源、优惠政策向基层倾斜。进一步深化城乡对口支援工作，支持三甲医院以“组团式”方式向县医院派驻人员，提升县医院综合能力。加大乡镇卫生院标准化建设实施力度。继续开展基层医疗卫生服务能力提升年、建设群众满意的乡镇卫生院和优质服务示范社区卫生服务中心活动。持续改善乡镇卫生院、村卫生室基础设施建设和基本设备配备。加快推进县乡村一体化管理，逐步实现乡村医生的“县管乡用”“乡聘村用”。推进基层医疗机构管理信息系统升级和应用，实现基层医疗卫生机构应用全覆盖，利用信息化手段提升基层服务能力和管理能力，实现在线监管和绩效考核。” 专栏一“强化基层公共卫生服务体系，推动城乡居民基本公共卫生服务均等化：加强全科医生队伍建设，强化县级医院医疗卫生服务能力。建立完善分级诊疗制度，优化家庭医生签约服务。” 本项目为西丰镇中心卫生院、房木镇中心卫生院、平岗镇中心卫生院新改建项目，与《铁岭市“十四五”卫生健康发展规划》相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 根据《国务院办公厅关于印发“十四五”国民健康规划的通知》、《西丰县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、《铁岭市“十四五”卫生健康发展规划》等文件，为进一步提升西丰县卫生医疗体系建设，西丰县卫生健康服务中心结合卫生系统设施陈旧的现状，对西丰县18所乡镇卫生院新建改造升级项目，其中18所乡镇卫生院中的西丰镇中心卫生院、房木镇中心卫生院、平岗镇中心卫生院分别设置60张床位、50张床位及20张床位，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》（部令第16号），项目属于“四十九、卫生84-108.医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842-其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环评报告表。 （1）西丰镇中心卫生院建设内容 西丰镇中心卫生院现位于位于西丰县西丰镇，由于不满足卫生院建设标准规划搬迁至西丰镇向阳社区原西丰县看守所位置，规划占地面积5000m2，新建三层门诊楼一栋，建筑面积为3000平方米，一楼及二楼以门诊为主，三楼设住院病房，共设床位60张。 建设内容以及规模见下表。 表2-1 西丰镇中心卫生院项目组成表 工程类别 名称 规 模 备注 主体工程 门诊楼 一楼 设置发热门诊、全科门诊科室、中药配送服务中心、药房、中心实验室、DR、肺功能、心电、彩超室及收款科室等。 二楼 设置门诊科室、处置室、护士站、注射室、预防接种科室、公卫科室等功能用房 三楼 以住院病房为主，同时包括产检室、手术室等科室，开设床位60张。 辅助工程 洗衣间 用于清洗病房被褥和衣物，位于一楼及三楼 储运工程 药房 位于门诊楼一楼，面积25.27平方米 公用 工程 制冷及供暖 夏季均采用单体空调制冷，冬季采暖采取市政供暖 供水 依托西丰县市政给水管网 供电 项目用电由当地电网提供 排水 排入西丰县市政污水管网 环保 工程 废气防治 污水处理站 污水站加盖密闭、喷洒除臭剂等 食堂 食堂设置油烟净化器进行处理，处理后由专用烟道进行排放 废水防治 西丰镇中心卫生院建一套地埋式污水处理站，处理能力30m3/d，污水处理采用“调节+A/O+MBR+消毒”工艺 噪声防治 低噪声设备、减振基础，厂房隔声 固废防治 设置一间医疗废物暂存间，用于贮存医疗废物，并设置医疗废物专用容器，对产生的废物进行及时、定期收集，医疗暂存间地面进行硬化，并采取防渗措施，面积20m2，定期由危废资质单位处置；生活垃圾设置垃圾桶进行分类收集，交环卫部门清运；一般固废收集后综合利用不产生二次污染。 （2）平岗镇中心卫生院建设内容 平岗镇卫生院位于西丰县平岗镇平岗村，占地面积2317m2，原有卫生院建筑老化已不满足要求，现在卫生院占地范围内进行重建，新建平岗镇中心卫生院为地上三层建筑，建筑面积1500平方米，设置住院病房床位50张。 表2-2 平岗镇中心卫生院项目组成表 工程类别 名称 规 模 备注 主体工程 门诊楼 一楼 设置发热门诊科室、急诊室、化验室、挂号收款科室、药局、彩超心电室、CT室等功能用房 二楼 设置预防接种科室、口腔科、妇女保健室、全科门诊等。 三楼 设置住院病房及护士站。 辅助工程 洗衣房 用于清洗病房被褥和衣物，位于三楼 储运工程 药局 位于门诊楼一楼，面积10平方米 公用 工程 制冷及供暖 夏季均采用单体空调制冷，冬季使用电锅炉供暖。 供水 依托乡镇供水管网 供电 项目用电由当地电网提供 排水 污水排入医院自建污水处理站处理后用于绿化 环保 工程 废气防治 污水处理站 污水站加盖密闭、喷洒除臭剂等 食堂 食堂设置油烟净化器进行处理，处理后由专用烟道进行排放 废水防治 建一套地埋式污水处理站，处理能力20m3/d，污水处理采用“调节+A/O+MBR+消毒”工艺 噪声防治 低噪声设备、减振基础，厂房隔声 固废防治 设置一间医疗废物暂存间，用于贮存医疗废物，并设置医疗废物专用容器，对产生的废物进行及时、定期收集，医疗暂存间地面进行硬化，并采取防渗措施，面积20m2，定期由危废资质单位处置；生活垃圾设置垃圾桶进行分类收集，交环卫部门清运；一般固废由各卫生院收集后综合利用不产生二次污染 （3）房木镇中心卫生院建设内容 房木镇中心卫生院建设内容主要对现有卫生院进行现有房屋改造，改造内容以墙体装修维护为主，同时在院内新建污水处理设施1套。 表2-3 房木镇中心卫生院项目组成表 工程类别 名称 规 模 备注 主体工程 门诊楼 一楼 设置门诊、急诊、中医科室、生化科、理疗室等 装修改造 二楼 设置住院病房、注射室、观察室，共设置病床20张 三楼 办公室 储运工程 药局 位于一楼，面积5平方米 装修改造 中药局 位于一楼，面积5平方米 装修改造 公用 工程 制冷及供暖 夏季均采用单体空调制冷，冬季采暖电锅炉供暖 装修改造 供水 依托乡镇供水管网 装修改造 供电 项目用电由当地电网提供 装修改造 排水 污水排入医院自建污水处理站处理后用于绿化 新建 环保 工程 废气防治 污水处理站 污水站加盖密闭、喷洒除臭剂等 新建 食堂 食堂设置油烟净化器进行处理，处理后由专用烟道进行排放 装修改造 废水防治 新建一套地埋式污水处理站，处理能力10m3/d，污水处理采用“调节+A/O+MBR+消毒”工艺 新建 噪声防治 低噪声设备、减振基础，厂房隔声 新建 固废防治 设置一间医疗废物暂存间，用于贮存医疗废物，并设置医疗废物专用容器，对产生的废物进行及时、定期收集，医疗暂存间地面进行硬化，并采取防渗措施，面积20m2，定期由危废资质单位处置；生活垃圾设置垃圾桶进行分类收集，交环卫部门清运；一般固废收集后综合利用不产生二次污染 改造 2、主要设备 本项目主要设备见表2-4~2-6。 表2-4 西丰镇中心卫生院主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 1 全自动血液分析仪 / 1 台 2 数字化X射线摄影系统 / 1 台 3 病人监护仪 / 1 台 4 麻醉机 / 1 台 5 显微镜 / 1 台 6 液压式手术床 / 1 台 7 彩超机 / 1 台 8 中药包装机 / 1 台 9 多参数监护仪 / 1 台 10 中药煎药机 / 1 台 11 灭菌器 / 1 台 12 血液透析滤过机 / 1 台 13 尿液分析仪 / 1 台 14 心电图 / 1 台 15 血糖仪 / 1 台 16 血凝仪 / 1 台 17 血流变分析仪 / 1 台 18 彩超 / 1 台 19 血液分析仪 / 1 台 20 尿液分析仪 / 1 台 21 心电图机 / 1 台 22 加热器 / 1 台 23 全自动血凝分析仪 / 1 台 24 12通道心电图分析仪 / 1 台 25 全自动监护分析仪 / 1 台 26 全自动监护分析仪 / 1 台 27 肺功能仪 / 1 台 表2-5 房木镇中心卫生院设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 1 DR / 1 台 2 血球计数仪 / 1 台 3 尿分析仪 / 1 台 4 心电图机 / 1 台 5 超声诊断仪器 / 1 台 6 生化分析仪 / 1 台 7 制氧机 / 1 台 8 老板烟机 / 1 台 9 电锅炉 / 1 台 10 干式激光成像仪 / 1 台 表2-6 平岗镇中心卫生院设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 1 中药柜 / 1 台 2 中药制备设备及器具 / 1 台 3 全自动生化分析仪 / 1 台 4 数字化X线诊断设备 / 1 台 5 听诊器血压计 / 1 台 6 麻醉机 / 1 台 7 全自动尿分析仪 / 1 台 8 全自动生化分析仪 / 1 台 9 超声诊断仪器 / 1 台 10 DR / 1 台 11 彩超 / 1 台 12 尿分析仪 / 1 台 13 心电图机 / 1 台 14 粉碎机 / 1 台 15 肺功能仪 / 1 台 16 电锅炉 / 1 台 注：本评价不包括辐射评价内容，卫生院使用的数字化X线诊断设备、DR等放射性设备必须按照《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2002）相关技术要求建设，并另行办理辐射环评手续。 3、项目物资及能源消耗 本项目运营前后原辅料及能源消耗情况见表2-7~2-9。 表2-7 西丰镇中心卫生院主要物资消耗情况表 序号 名称 消耗量 存储方式 存储位置 最大存储量 1 一次性注射器 10万支/a 袋装 药房 0.5万支 2 口罩 1万个/a 袋装 药房 0.1万个 3 纱布 2万张/a 袋装 药房 0.5万张 4 棉球 20万包/a 袋装 药房 1万包 5 塑胶手套 5万副/a 袋装 药房 0.5万副 6 输液器 1万支/a 袋装 药房 0.2万支 7 输液瓶 1万支/a 瓶装 药房 0.2万支 8 纸垫(护理垫) 1000个/a 袋装 药房 200个 9 洗手液 100瓶/a 瓶装 药房 20瓶 10 医用酒精 2t/a 瓶装 药房 0.5t 11 生化试剂 若干 瓶装 检验科 12 针剂、片剂药 品药剂 若干 盒装 药房 13 次氯酸钠 0.1t/a 桶装 污水处理站 0.1t 表2-8 房木镇中心卫生院主要能源消耗情况表 序号 名称 消耗量 存储方式 存储位置 最大存储量 1 一次性注射器 8万支/a 袋装 药房 0.4万支 2 口罩 1万个/a 袋装 药房 0.1万个 3 纱布 2万张/a 袋装 药房 0.5万张 4 棉球 18万包/a 袋装 药房 1万包 5 塑胶手套 54万副/a 袋装 药房 0.5万副 6 输液器 1万支/a 袋装 药房 0.2万支 7 输液瓶 1万支/a 瓶装 药房 0.2万支 8 纸垫(护理垫) 1000个/a 袋装 药房 200个 9 洗手液 100瓶/a 瓶装 药房 20瓶 10 医用酒精 2t/a 瓶装 药房 0.5t 11 生化试剂 若干 瓶装 检验科 12 针剂、片剂药 品药剂 若干 盒装 药房 13 次氯酸钠 0.1t/a 桶装 污水处理站 0.1t 表2-9 平岗镇中心卫生院主要能源消耗情况表 序号 名称 消耗量 存储方式 存储位置 最大存储量 1 一次性注射器 2万支/a 袋装 药房 0.2万支 2 口罩 1万个/a 袋装 药房 0.1万个 3 纱布 1万张/a 袋装 药房 0.5万张 4 棉球 5万包/a 袋装 药房 0.5万包 5 塑胶手套 5万副/a 袋装 药房 0.5万副 6 输液器 0.5万支/a 袋装 药房 0.2万支 7 输液瓶 0.5万支/a 瓶装 药房 0.2万支 8 纸垫(护理垫) 1000个/a 袋装 药房 200个 9 洗手液 100瓶/a 瓶装 药房 20瓶 10 医用酒精 2t/a 瓶装 药房 0.5t 11 生化试剂 若干 瓶装 检验科 12 针剂、片剂药品药剂 若干 盒装 药房 13 次氯酸钠 0.1t/a 桶装 污水处理站 0.1t 原辅材料基本性质说明： 表2-10 原辅材料理化性质一览表 名称 分子式 CAS号 理化性质 危险性 乙醇 C2H5OH 64-17-5 无色的液体、黏稠度低，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶 易燃 次氯酸钠 NaClO 7681-52-9 无色至浅黄绿色液体，有氯臭，溶于冷水，在热水中分解，如混有苛性钠则在空气中不稳定。能使红色石蕊试纸变蓝，继而褪色。相对密度 1.1(液体时)。其氯消毒能力强。 本品不燃 本项目主要能源消耗量见表2-9。 表2-9 能源消耗一览表 卫生院名称 种类 单位 消耗量 备注 西丰镇中心卫生院 水 万m3/a 1.12 市政管网 电 万 kWh/a 23 市政电网 平岗镇中心卫生院 水 m3/a 0.5 市政管网 电 万 kWh/a 20 市政电网 房木镇中心卫生院 水 m3/a 0.3 市政管网 电 万 kWh/a 18 市政电网 4、劳动定员及工作制度 西丰镇中心卫生院劳动定员为50人，其中医护人员35人、后勤人员15人，年工作365天，实行三班制，每班每天工作8小时。 平岗镇中心卫生院劳动定员为30人，其中医护人员20人、后勤人员10人，年工作365天，实行三班制，每班每天工作8小时。 房木镇中心卫生院劳动定员为10人，其中医护人员2人、后勤人员8人，年工作365天，实行三班制，每班每天工作8小时。 5.公用工程 5.1西丰镇中心卫生院 （1）用排水情况 西丰镇中心卫生院运营期主要用水为门/急诊用水、住院病房用水、医务人员和后勤人员用水、检验科用水、食堂用水、洗衣房用水和保洁用水。 ①门/急诊用水 本项目日门诊接诊量为50人次/天，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），门诊患者用水定额为10～15L/（人·次），本次评价用水定额按15L/（人·次）计，则本项目门诊患者用水量为 0.750m3/d，273.75m3/a，依据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求，本次评价排水量按用水量的 90%计，建成后门诊患者排水量为 0.675m3/d，246.38m3/a。 ②住院病房用水量 本项目建成后共计设置住院床位60张，本次评价按照最大住院量，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），公共浴室、卫生间、盥洗用水定额为150~250L/（床·d），本次评价用水定额250L/（床·d）计算，本项目病房用水量为 15m3/d，5475m3/a；依据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求，本次评价排水量按用水量的 90%计，病房排水量为13.5m3/d，4927.5m3/a。 ③医务人员和后勤人员用水 本项目建成后，医务人员约35人，后勤人员约15人，实行三班制，参照《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014），医务人员用水按照 150L/人·班，后勤人员用水量按照 80L/人·班，则用水量为6.45m3/d、2354.3m3/a。 ④检验科用水 主要是进行日常的生化检验，检验所用药剂不涉及重金属，检验科用水主要是仪器设备和容器的清洗，用水量约2L/人·次，按照日门诊量50人次计算，则需要使用水量为0.1m3/d、36.5m3/a。 ⑤食堂用水 食堂每天就餐人数约50人次，参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），食堂用水定额为25L/人·次，则需要用水量为1.25m3/d、456.25m3/a。 ⑥洗衣用排水 医院设两间洗衣房，主要用于清洗门诊病房楼和病房被褥和衣物，过程中使用洗衣液，医院设置床位60张，每床每天会产生 3.0kg 干衣，根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2020）表 157 O803 洗染服务用水定额，洗衣通用值 35L/kg 对洗衣用水量进行核算，则洗衣房用水量为6.3m3/d，2299.5m3/a；废水系数按 0.9 计，排水量为5.67m3/d，2069.55m3/a。 ⑦保洁用水 地上建筑面积约为3000m2，保洁用水按照0.2L/m2·d计，则需要的保洁用水量为0.6t/d、219t/a。 综上所述，西丰镇中心卫生院新鲜水总用量为30.45m3/d，11114.25m3/a，由市政管网提供。 本项目采用雨污分流。雨水经收集后进入市政雨水管网。食堂废水经隔油池处理后与病房废水、门急诊患者废水、化验废水、办公废水及洗衣房废水排入一层建设的污水处理站处理，处理后的废水排入市政污水管网，最终进入西丰县污水处理厂。则本项目的水平衡图如下： 表2-11 西丰镇中心卫生院用排水统计表 类型 用水量 产污系数% 排水量 日用水量m3/d 年用水量m3/a 日排水量m3/d 年排水量m3/a 病房 15 5475 90 13.5 4927.5 门急诊 0.75 273.75 90 0.68 246.38 医务人员及后勤人员 6.45 2354.25 90 5.81 2118.83 食堂 1.25 456.25 90 1.13 410.63 化验 0.1 36.5 90 0.09 32.85 洗衣房 6.3 2299.5 90 5.67 2069.55 保洁 0.6 219 90 0.54 197.10 合计 30.45 11114.25 / 27.42 10002.84 图2-1 西丰镇中心卫生院水平衡图 单位：t/d （2）供电：由市政电网统一供给。 （3）供暖：夏季均采用单体空调制冷，冬季采暖西丰镇中心卫生院采取市政供暖。 5.2 平岗镇中心卫生院 （1）用排水情况 平岗镇中心卫生院运营期主要用水为门/急诊用水、住院病房用水、医务人员和后勤人员办公用水、检验科用水、食堂用水、洗衣房用水和保洁用水。 ①门/急诊用水 本项目日门诊接诊量为50人次/天，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），门诊患者用水定额为10～15L/（人·次），本次评价用水定额按15L/（人·次）计，则本项目门诊患者用水量为0.750m3/d，273.75m3/a，依据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求，本次评价排水量按用水量的 90%计，建成后门诊患者排水量为0.675m3/d，246.38m3/a。 ②住院病房用水量 本项目建成后共计设置住院床位50张，本次评价按照最大住院量，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），公共浴室、卫生间、盥洗用水定额为150~250L/（床·d），本次评价用水定额250L/（床·d）计算，本项目病房用水量为12.5m3/d，4562.5m3/a；依据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求，本次评价排水量按用水量的 90%计，病房排水量为11.25m3/d，4106.25m3/a。 ③医务人员和后勤人员用水 本项目建成后，医务人员约20人，后勤人员约10人，实行三班制，参照《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014），医务人员用水按照 150L/人·班，后勤人员用水量按照 80L/人·班，则用水量为3.8m3/d、1387m3/a。 ④检验科化验用水 主要是进行日常的生化检验，检验所用药剂不涉及重金属，检验科用水主要是仪器设备和容器的清洗，用水量约2L/人·次，按照日门诊量50人次计算，则需要使用水量为0.1m3/d、36.5m3/a。 ⑤食堂用水 食堂每天就餐人数约30人次，参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），食堂用水定额为25L/人·次，则需要用水量为0.75m3/d、273.75m3/a。 ⑥保洁用水 地上建筑面积约为1500m2，保洁用水按照0.2L/m2·d计，则需要的保洁用水量为0.3m3/d、109.5m3/a。 本项目采用雨污分流。雨水经收集后进入市政雨水管网。食堂废水经隔油池处理后与病房废水、门急诊患者废水、化验废水、办公废水及洗衣房废水排入一层建设的污水处理站处理，处理达标后用于院内绿化。本项目的水平衡图如下： 表2-12 平岗镇中心卫生院用排水统计表 类型 用水量 产污系数% 排水量 日用水量m3/d 年用水量m3/a 日排水量m3/d 年排水量m3/a 病房 12.5 4562.5 90 11.25 4106.25 门急诊 0.75 273.75 90 0.675 246.375 医务人员及后勤人员 3.8 1387 90 3.42 1248.3 食堂 0.75 273.75 90 0.675 246.375 化验 0.1 36.5 90 0.09 32.85 保洁 0.3 109.5 90 0.27 98.55 合计 18.2 6643 540 16.38 5978.7 图2-2 平岗镇中心卫生院水平衡图 单位：m3/d （2）供电：由市政电网统一供给。 （3）供暖：夏季均采用单体空调制冷，冬季采用电锅炉供暖。 5.3 房木镇中心卫生院 （1）用排水情况 房木镇中心卫生院内不设置洗衣房，院区产生的脏衣物委托第三方进行清洗，运营期主要用水为门/急诊用水、住院病房用水、医务人员和后勤人员用水、检验科用水、食堂用水和保洁用水。 ①门/急诊用水 本项目日门诊接诊量为50人次/天，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），门诊患者用水定额为10～15L/（人·次），本次评价用水定额按15L/（人·次）计，则本项目门诊患者用水量为 0.750m3/d，273.75m3/a，依据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求，本次评价排水量按用水量的 90%计，建成后门诊患者排水量为 0.675m3/d，246.38m3/a。 ②住院病房用水量 本项目建成后共计设置住院床位20张，本次评价按照最大住院量，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），公共浴室、卫生间、盥洗用水定额为150~250L/（床·d），本次评价用水定额250L/（床·d）计算，本项目病房用水量为5m3/d，1825m3/a；依据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求，本次评价排水量按用水量的 90%计，病房排水量为4.5m3/d，1642.5m3/a。 ③医务人员和后勤人员用水 本项目建成后，医务人员约2人，后勤人员约8人，实行三班制，参照《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014），医务人员用水按照 150L/人·班，后勤人员用水量按照 80L/人·班，则用水量为0.94m3/d、343.1m3/a。 ④检验科用水 主要是进行日常的生化检验，检验所用药剂不涉及重金属，检验科用水主要是仪器设备和容器的清洗，用水量约2L/人·次，按照日门诊量50人次计算，则需要使用水量为0.1m3/d、36.5m3/a。 ⑤食堂用水 食堂每天就餐人数约10人次，参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），食堂用水定额为25L/人·次，则需要用水量为0.25m3/d、91.25m3/a。 ⑥保洁用水 地上建筑面积约为1500m2，保洁用水按照0.2L/m2·d计，则需要的保洁用水量为0.3m3/d、109.5m3/a。 本项目采用雨污分流。雨水经收集后进入市政雨水管网。食堂废水经隔油池处理后与病房废水、门急诊患者废水、化验废水、办公废水及洗衣房废水排入一层建设的污水处理站处理，处理达标后用于院内绿化。本项目的水平衡图如下： 表2-13 房木镇中心卫生院用排水统计表 类型 用水量 产污系数% 排水量 日用水量m3/d 年用水量m3/a 日排水量m3/d 年排水量m3/a 病房 5 1825 90 4.5 1642.5 门急诊 0.75 273.75 90 0.675 246.375 医务人员及后勤人员 0.94 343.1 90 0.846 308.79 食堂 0.25 91.25 90 0.225 82.125 化验 0.1 36.5 90 0.09 32.85 保洁 0.3 109.5 90 0.27 98.55 合计 7.34 2679.1 540 6.61 2411.19 图2-3 房木镇中心卫生院水平衡图 单位：m3d （2）供电：由市政电网统一供给。 （3）供暖：夏季均采用单体空调制冷，冬季采用电锅炉供暖。 7、厂区平面布置 （1）西丰镇卫生院新建地块选址于原西丰县看守所，与向阳街相通，近似正方形，主出入口位于地块的北侧。北侧为向阳街、南侧为农田，西侧为现状待拆迁房屋，东侧为现状待拆迁房屋新建功能用房位于地块的南侧，为三层建筑。一层设置收款科室、中药配送服务中心、药品储藏室等。二层设置门诊科室、处置室、护士站、注射室、预防接种科室、公卫科室等功能用房。三层设置住院病房、财会室、院长室等功能用房。 （2）平岗镇中心卫生院位于西丰县平岗镇平岗村，东至公路，南至居民住宅，西至道路，北至道路。新建门诊楼一栋，位于占地范围内西侧，建筑面积为 1500 平方米，为三层建筑，一楼设置发热门诊科室、急诊室、化验室、挂号收款科室、药局、彩超心电室、CT室等功能用房、二楼设置预防接种科室、口腔科、妇女保健室、全科门诊等，三楼设置住院病房及护士站。 （3）房木镇中心卫生院位于西丰县房木镇 103 省道房木派出所西南200米，东至农田，南至粮谷加工厂，西至公路，北至农田。卫生院为三层建筑，其中一楼设置门急诊科室、化验科室等，二楼设置住院病房、注射室、观察室，共设置病床20张，三楼以行政办公为主。 项目平面布置图详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工程分析 根据建设单位提供资料，本项目计划施工期为1个月，。施工期建设内容包括平整场地、主体工程、内部安装工程、设备安装调试等。施工期间会产生扬尘、废水、噪声、固体废弃物等污染物。施工期施工流程及排污节点图详见图2-1。 图2-1 建筑工程施工流程及排污节点示意图 1、施工废气 （1）扬尘 施工期扬尘主要来自场地平整、建筑材料及建筑垃圾运输和装卸、施工垃圾的堆放及清理等过程。由于施工的需要，一些建材需要露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，也会产生扬尘。风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的含水率越小，扬尘的产生量就越大。 建筑工地扬尘对大气的影响范围主要在工地围墙外100m以内。因此，项目施工时须采取扬尘控制措施，如平整场地时工地边界设置围墙或围栏，土方挖填时抓斗不能扬起太高，并围金属板或滞尘防护网，定时洒水压尘等措施，以减少施工期扬尘对项目周围地区的影响。 （2）施工机械和施工车辆尾气 项目施工机械主要有挖掘机、推土机、装载机、柴油动力机等燃油机械，它们排放的污染物主要有CO、NO2、THC。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，使局部范围的CO、NO2、THC等浓度有所增加。但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。 2、施工期废水 施工期水污染源主要为施工废水及施工生活污水。 （1）施工废水 施工废水主要来自以下几个方面： ①建筑物桩基施工产生的泥浆废水、混凝土养护排水，施工车辆和工具产生的冲洗废水，主要污染物为悬浮物等。 ②建筑材料及施工场地地面被雨水冲刷产生的废水，主要污染物为悬浮物。由于项目施工量较小，施工废水较小，经收集、沉淀处理后回用作施工场地降尘用水、车辆和工具冲洗水，不排放。 （2）施工生活污水 生活污水主要为施工人员在施工场地内产生的生活污水，由于生活污水中污染物较简单，主要是CODcr和NH3-N，且污染物浓度较低，一般COD约为300mg/L，NH3-N约为25m/L。依托现有化粪池处理，不排放。 3、施工期噪声 固液分离间等建设施工时，推土机、挖掘机、装载机、电锯等施工机械使用时会产生噪声。另外，施工期间建材、建筑垃圾运输所产生的交通噪声也是影响声环境质量的一个重要因素。经噪声叠加后其噪声源强可达90~105dB（A）。 4、施工期固体废物 施工期固体废物主要有建筑施工产生的砖块、混凝土碎块、废钢筋等建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目用地地势较平坦，无需进行大面积的开挖、回填，地基开挖产生的弃土用于较低地面的回填或场地绿化，可在用地范围内平衡，基本无弃土产生。 施工过程中会产生一定量的建筑垃圾，主要是一些废弃的水泥、装修废物及废弃砖头等。建筑垃圾应集中收集后，委托有建筑垃圾运输许可证的单位按照指定的路线运至指定的地点堆放。 （2）生活垃圾 施工场地施工人员约为20人，在此期间生活垃圾按0.5kg/（人•d）计，则生活垃圾产生量为10kg/d，施工期2个月，故施工期生活垃圾产生量为0.6t。集中收集后由环卫部门负责清运处置。 二、营运期工程分析 本项目主要是为病人提供询医治病的服务，无生产过程存在。本项目运营期工作流程及排污节点图详见图2-2。 图2-2 卫生院服务流程图及产污节点 工艺流程说明： 病人通过门诊挂号，在医护人员对其进行相关检查、诊断后，根据病情采取相应的治疗方式，部分患者需要住院治疗。 主要产污环节： （1）废气 建设项目营运期产生的主要废气包括：污水处理站恶臭。 （2）废水 建设项目营运期产生的主要废水包括：生活污水和医疗废水。 ①生活污水：职工普通生活污水； ②医疗废水：医院检验科等排放的废水；住院病人生活废水、门急诊供应室等排放的污水；洗衣房和手术室等排放的废水。 （3）噪声 营运期产噪设备主要有：污水处理系统各种泵类等，噪声源强为 70～85dB(A)。 （4）固废 建设项目营运期产生的固体废物主要有医疗废物、生活垃圾、污水处理站污泥等。 ①生活垃圾：普通生活垃圾。 ②医疗废物包括一般性医疗废物和危险性医疗废物。一般性医疗垃圾主要为药品器材包装等。医疗垃圾包括：病理性废物包括：手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等；感染性废物包括：病人血液、体液、排泄物污染的物品，如棉球、棉签、一次性使用卫生用品等；损伤性废物包括：医用针头、缝合针及各类医用锐器等；化学性废物包括：废弃的汞血压计、汞温度计等；药物性废物包括：过期、淘汰、变质或者被污染废弃药品。 ③污水处理站污泥：本项目污水处理站污泥委托具有相关处理资质的单位统一处理。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 平岗镇中心卫生院、西丰镇中心卫生院及房木镇中心卫生院均建于1985年，在《中华人民共和国环境影响评价法》实施之前已建成投入使用，因此三所卫生院现有工程均无环评、验收手续。 平岗镇中心卫生院、房木镇中心卫生院由于建设年代久远卫生院已不符合《乡镇卫生院建设标准》（建标107-2008）的相关建设标准，平岗镇中心卫生院在原址重建，房木镇中心卫生院以墙体装修改造为主，两所卫生院均无污水处理设施，本次一并补充建设；西丰镇卫生院现址建筑与居民同楼，不能满足现行乡镇卫生院的要求进行搬迁，搬迁后的选址无遗留环境问题，不是土壤重点管控单位。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物达标情况 根据HJ2.2-2018要求，用于区域环境质量达标情况评价的污染物为基本污染物，基本污染物为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中 根据《铁岭市环境质量报告书（2021年）》，铁岭市环境空气基本污染指标SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3进行了监测，监测结果见表3-1。 表3-1 2021年铁岭市环境空气质量现状数据 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 60 70 86 达标 PM2.5 年平均质量浓度 34 35 97 达标 SO2 年平均质量浓度 7 60 12 达标 NO2 年平均质量浓度 26 40 65 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1200 4000 30 达标 O3 最大8小时平均第90百分位数 130 160 81 达标 由上表可知，2021年铁岭市城市环境空气质量PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3监测值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，因此，本项目区域环境空气质量现状达标。 2、声环境质量现状调查 辽宁恒大检测技术有限公司检测对项目四周声环境保护目标声环境质量现状进行监测。 （1）监测点位及频次 根据项目所在地的实际情况制定监测计划，具体监测点位及频次见表3-2。 表3-2 声环境质量现状监测因子和监测频次 位置 坐标 监测点 东 南 西 北 西丰县卫生院 42°44'30.19"N, 124°43'53.04"E 东侧房屋 南侧住宅 / 北侧住宅 平岗镇卫生院 42°56'47.39"N 124°51'14.06"E 东侧住宅 南侧住宅 / 北侧住宅 房木镇卫生院 42°36'18.58"N 124°37'4.16"E / / 西侧住宅 / （2）监测项目 连续等效A声级 （3）监测频次 连续监测两天，每天昼夜各一次 （4）监测结果 表3-3 声环境质量监测结果（Leq） 单位：dB(A) 检测点位 噪声测量值LAeq dB(A) 2023.4.6 2023.4.7 昼间 夜间 昼间 夜间 1#:西丰县卫生院东侧房屋 50 41 50 41 2#:西丰县卫生院南侧住宅 47 38 48 39 3#:西丰县卫生院北侧住宅 53 44 52 44 4#:平岗镇卫生院东侧住宅 50 42 50 42 5#:平岗镇卫生院南侧住宅 51 41 50 42 6#:平岗镇卫生院北侧住宅 48 39 47 39 7#:房木镇卫生院西侧住宅 52 42 51 43 由表3-3可以看出，检测点位声环境质量均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，声环境质量现状较好。 3、生态环境 本项目位于无新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。 4、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目环境保护目标现场调查结果如下： （1）大气环境保护目标：西丰镇中心卫生院、房木镇中心卫生院及平岗镇中心卫生院500米范围内无自然保护区、风景名胜区，大气环境保护目标以附近村庄为主，具体见表3-6。 （2）声环境保护目标：西丰镇中心卫生院、房木镇中心卫生院及平岗镇中心卫生院厂界外50米范围内声环境保护目标以村庄住户为主，具体见表3-6。 （3）地下水环境保护目标：西丰镇中心卫生院、房木镇中心卫生院及平岗镇中心卫生院厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）地表水环境保护目标：西丰镇中心卫生院、房木镇中心卫生院及平岗镇中心卫生院地表水环境保护目标分别为寇河、小梨树河及大妞河，根据铁岭市水域功能区划，本区域寇河水质执行《地表水环境质量标准GB3838-2002》IV类标准，小梨树河和大妞河未划定功能区，参照寇河执行。 （5）生态环境环境保护目标：西丰镇中心卫生院、房木镇中心卫生院及平岗镇中心卫生院不新增占地，无生态环境保护目标。 表3-6 环境保护目标 卫生院 环境 要素 名称 UTM坐标 保护 对象 保护目标人数 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） X/m Y/m 西丰镇中心卫生院 环境空气、声 未搬迁居民 641758.27 4733607.85 居民 80 环境空气、声环境 GB3095-2012二类区、GB3096-2008 2类区 E 5 环境空气 西丰县水利局 641776.49 4733405.19 办公 20 环境空气 GB3095-2012二类区 WS 135 西丰县环境卫生管理处 641851.07 4733788.17 办公 20 环境空气 GB3095-2012二类区 E 135 朝阳村 641909.92 4733827.83 村民 90 环境空气 GB3095-2012二类区 E 246 旭日小区 641896.43 4733206.27 居民 400 环境空气 GB3095-2012二类区 SE 410 向阳小区 641562.48 4733231.25 居民 500 环境空气 GB3095-2012二类区 SW 300 晨光小区 641732.26 4733082.29 居民 20 环境空气 GB3095-2012二类区 S 450 东盛花园 641487.35 4733385.55 居民 1000 环境空气 GB3095-2012二类区 SW 300 东北沟村 641306.89 4733628.83 村民 1000 环境空气 GB3095-2012二类区 W 280 散户 641877.39 4733193.64 村民 30 环境空气 GB3095-2012二类区 NE 350 地表水 寇河 / / 水质 / 地表水 III SE 230 房木镇中心卫生院 环境空气、声 房木镇 632673.27 4718180.35 居民 700 环境空气、声环境 GB3095-2012二类区、GB3096-2008 2类区 W 5 地表水 大妞河 / / 水质 / 地表水 III NW 450 平岗镇中心卫生院 环境空气 平岗镇 651234.12 4756499.87 1000 环境空气、声环境 GB3095-2012二类区、GB3096-2008 2类区 W 2 地表水 小梨树河 / / 水质 / 地表水 III E 450 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 （1）施工期 项目施工期扬尘执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）城镇建成区标准，无组织排放颗粒物浓度应小于0.8mg/m3。 （2）运营期 运营期污水处理设施在运行过程中产生的氨、硫化氢、臭气浓度均执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度的标准要求，餐食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型规模排放标准，详见表3-7~3-8。 表3-7 《医疗机构水污染物排放标准》中表3标准 序号 污染物项目 标准限值（mg/m3） 1 氨 1.0 2 硫化氢 0.03 3 臭气浓度（无量纲） 10 表3-8 食堂油烟排放标准 规模 基准灶头数 最高允许排放浓度 净化设备最低去除率 % 小型 ≥1 <3 2.0 60 2、废水排放标准 西丰镇中心卫生院处理后的废水集中排入市政污水管网，最终进入西丰县污水处理厂，废水排放的pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、粪大肠菌群废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准限值，氨氮执行辽宁省《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2间接排放标准限值。 表3-9 污水排放标准 单位：mg/L 项目名称 pH CODcr NH3-N BOD5 SS 粪大肠菌群（MPN/L） 总余氯 限值 6~9 250 30* 100 60 5000 2-8 房木镇中心卫生院、平岗镇中心卫生院废水经自建污水处理站处理达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）后用于绿化。 表3-10 绿地灌溉水质标准 单位：mg/L 项目名称 pH TDS NH3-N BOD5 粪大肠菌群（MPN/L） LAS 总余氯 限制 6~9 1000 20 20 200 1.0 0.2-0.5 3、噪声排放标准 （1）施工期 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。 （2）运营期 运营期卫生院厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 4、固体废物 本项目一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。医疗废物排放执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206 号）、《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）及其修改单、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）等要求。 废水处理设施污泥清掏前应进行检测，污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4综合医疗机构和其他机构标准（粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫死亡率>95%，肠道致病菌、肠道病毒不得检出）后再按照危险废物处理。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）、《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（辽环发[2015]17号）和《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函[2020]380号）要求，结合本项目生产工艺及排污特点，西丰镇中心卫生院需申请COD及氨氮总量分别为0.06t/a、0.02t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废气防治措施 1.1扬尘 施工阶段基础施工、原料及建筑材料运输、装卸、堆积过程产生扬尘。限制车速及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效手段，同时项目施工期采取施工场地设置施工围挡、土方及运输车辆苫盖、定期洒水抑尘、运输车辆冲洗等措施。采取以上措施后，可有效减少施工期扬尘量，对周边环境影响较小。 1.2汽车尾气 施工机械和机动车行驶过程中排放的尾气成分对环境影响较大的污染物为NOx、CO和HC。施工场地使用汽车尾气排放达标的施工车辆，并鼓励燃烧清洁燃料。加强管理控制，即施工车辆不使用时应停止工作，避免施工车辆空挡状态。合理规划运输车辆频次、数量、路线，避免施工车辆拥堵加大汽车尾气的排放，可有效减轻汽车尾气排放对周围环境影响。 2、废水防治措施 施工期间生活污水依托厂区现有化粪池，生产废水沉淀后回用不外排，因此施工期生活污水、生产废水对周边环境影响不大。 3、噪声防治措施 施工各阶段噪声对环境会造成不同程度的影响，结合项目实际情况在本项目施工过程中以建筑物基础挖掘、项目建筑物主体框架的施工阶段使用施工机械产生的噪声较大，影响较为严重。基础挖掘过程中会使用挖掘机、推土机等噪声强度较大的施工机械。 为减轻施工设备对区域声环境的影响，项目施工期间须在施工场界周围设置统一围挡、选择低噪声施工设备、同时对噪声强度较高的噪声源如钢筋切割机等进行局部的屏蔽，必要时可将体积较小的高噪声设备设置在施工场地的暂设厂房内进行操作，操作人员佩戴耳塞进行操作，以减弱噪声向外界的传播强度，并且在施工期间严禁在夜间（22:00-6:00）施工，施工车辆应选择合理的进场路径。通过采取上述措施可将施工期间产生的噪声向外界的传播强度控制在最小程度。 4、固体废物防治措施 施工过程中可能会产生建筑垃圾和固体废弃物，施工过程中施工人员会产生生活垃圾。 施工过程中会产生建筑渣土，主要是一些废弃的水泥、装修废物及废弃砖头等。施工单位应尽可能回收利用，不能利用的建筑垃圾应送至城建部门指定的单位统一处理，严禁任意排放，避免造成施工场内土壤破坏。生活垃圾定点排放，集中收集，定期由环卫部门统一处理。 综上，施工期固体废物不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 大气环境影响和保护措施 1、废气源强 运营期主要废气为污水处理站的产生的恶臭以及食堂油烟。 ①污水处理站产生的恶臭 污水处理站的恶臭来源于污水以及污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，污水的臭味容易散发到空气中，对周围环境造成影响。恶臭主要成份为H2S、NH3和臭气浓度等。 管控措施：污水处理站采用一体化地埋式污水处理设施，对污水处理设施进行加盖处理，定期喷洒除臭剂，降低恶臭对周围环境的影响。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭物质的产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生NH3：0.0031g、H2S：0.00012g，本项目恶臭污染源产生情况见表4-1。 通过对污水处理站加盖封闭+喷洒除臭剂后，可减少约60%的恶臭量，则无组织废气排放量见表4-1。 表 4-1 污水处理站恶臭污染源强一览表 污染源 污染因子 处理量 产生速率(kg/h) 产生量(t/a) 措施 产生速率(kg/h) 产生量(t/a) 西丰镇中心卫生院污水处理站 NH₃ 1.471t/a 0.00052 0.0046 污水处理站加盖封闭+喷洒除臭剂 0.000208 0.00184 H₂S 0.00002 0.0002 0.000008 0.00008 平岗镇中心卫生院污水处理站 NH₃ 0.878t/a 0.0003 0.0027 0.00012 0.00108 H₂S 0.00001 0.0001 0.000004 0.00004 房木镇中心卫生院污水处理站 NH₃ 0.355t/a 0.00013 0.0011 0.000052 0.00044 H₂S 0.000005 0.00004 0.000002 0.000016 ②食堂油烟 油烟主要由直径10-7～10-3cm的不可见微油滴组成，对周围大气环境有一定不利影响，本项目在各卫生院设置食堂，食堂设置2个基准灶头（小型），根据类比调查和有关资料显示，每人每天耗食用油量约为30g，西丰镇中心卫生院、平岗镇中心卫生院及房木镇中心卫生院在食堂内就餐人员分别按50人、30人、10人计，则每天耗油分别为1.5kg/d、0.9kg/d及0.3kg/d，油烟含量约占耗油量的3%，则油烟产生量为0.045kg/d（0.016t/a）、0.027kg/d（0.010t/a）、0.009kg/d（0.003t/a）。 采用油烟净化器进行收集处理，炉灶每天使用4h，油烟净化器年使用1460h，油烟净化器风机风量为2000m3/h，油烟净化器处理效率按照70%计，收集后由专用烟道进行排放，根据表4-2满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中2.0mg/m3限值要求。 表4-2 食堂油烟废气排放情况一览表 污染源 风量m3/h 产生浓度(mg/m3) 排放浓度(mg/m3) 浓度标准限值(mg/m3) 达标情况 西丰镇中心卫生院食堂 2000 5.625 1.688 2 达标 平岗镇中心卫生院食堂 2000 3.375 1.103 2 达标 房木镇中心卫生院食堂 2000 1.125 0.338 2 达标 2、废气处理措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中附录 A 表 A.1 医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表。 表4-3 废气治理可行性分析一览表 《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》要求 本项目 符合性 污染物产生设施 污染物 排放方 式 可行技术 污水处理站 氨、硫化氢、臭气浓度 无组织 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂 污水处理站加盖+喷洒除臭剂 符合 综上，本次污水处理站的恶臭处理措施，属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中的可行技术。 3、大气环境影响分析 本项目运营期产生的废气通过设置相应的污染治理措施后，废气中的各项污染物均能满足相应的排放标准，各项污染物均能实现稳定达标排放。 综上，本项目在严格落实各项废气污染治理措施情况下，本项目废气排放对周边环境影响可接受。 4、自行监测方案 参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）及相关技术规范，结合本项目废气源强制定本项目运营期自行监测方案，详见下表。 表4-4 大气污染源监测计划及记录信息表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 西丰镇中心卫生院污水处理站周界 氨、硫化氢、臭气浓度 1次/季 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 中标准值 平岗镇中心卫生院污水处理站周界 房木镇中心卫生院污水处理站周界 二、水环境影响和保护措施 1、废水排放量 西丰镇中心卫生院及平岗镇中心卫生院运营期主要用水为门/急诊用水、住院病房用水、医务人员和后勤人员用水、检验科用水、食堂用水、洗衣房用水和保洁用水，污水产生量按90%计，食堂废水经隔油池处理后与病房废水、门急诊患者废水、化验废水、办公废水及洗衣房废水排入一层建设的污水处理站处理，其中西丰镇中心卫生院处理后的废水排入市政污水管网，最终进入西丰县污水处理厂，根据水平衡分析，废水产生量27.42m3/d，10002.84m3/a，平岗镇中心卫生院处理废水达标后用于院内绿化，废水产生量为16.38m3/d（5978.7m3/a）。 房木镇中心卫生院内不设置洗衣房，院区产生的脏衣物委托第三方进行清洗，运营期主要用水为门/急诊用水、住院病房用水、医务人员和后勤人员用水、检验科用水、食堂用水和保洁用水。食堂废水经隔油池处理后与病房废水、门急诊患者废水、化验废水、办公废水及洗衣房废水排入一层建设的污水处理站处理，处理达标后用于院内绿化。根据核算，房木镇中心卫生院废水产生量为6.606m3/d（2411.19m3/a）。 2、废水水质 根据《医院污水处理工程技术规范》，一般医院污水平均COD浓度为150~300mg/L、BOD5浓度为80~150mg/L、SS浓度为40~120mg/L、氨氮浓度为10~50mg/L，粪大肠杆菌1.0×10 6 ~3.0×108个/L。本项目选取不利情况计。 3、污水处理工艺 卫生院处理工艺设置调节池、A/O生物池、膜反应器、消毒池等处理池，工艺流程如下图所示： 图4-1 污水处理站设计处理工艺 污水处理站工艺流程： ①在生活污水进入调节池前设置一道格栅，用以去除生活污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及飘浮物。 ②生活污水经格栅处理后进入调节池进行水量、水质的调节变化，保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定，并设置预曝气系统，用于充氧搅拌。 ③此在接触氧化池前加缺氧池，缺氧池可利用回流的混合液中带入的硝酸盐和进水中的有机物碳源进行反硝化，使进水中NO2-、NO3-还原成N2达到脱氮作用，在去除有机物的同时降解氨氮值。 ④生物接触氧化池为本污水处理设施的核心部分，分二段，前一段在较高的有机负荷下，通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物质，使污水中的有机物含量大幅度降低。后段在有机负荷较低的情况下，通过硝化菌的作用，在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中的COD值降低到更低的水平，使污水得以净化，出水经膜生物反应器（MBR）膜分离系统或进行泥水分离。 ⑤废水经消毒后达标排放。 表4-5 废水产生及排放情况 污染源 污染物 污染物产生情况 污水治理措施 污染物排放 执行标准 废水产生量m³/d 产生浓度mg/L 污染物产生量t/a 处理能力m³/d 处理工艺 去除效率/% 是否为可行技术 废水排放量m³/d 排放浓度mg/L 排放量t/a 西丰镇中心卫生院 COD 27.42 300 3.002 30 调节+A/O+MBR+氯氧消毒 80 是 27.42 6 0.06 250 BOD5 150 1.501 80 3 0.03 100 NH3-N 50 0.5 60 2 0.02 30 SS 120 1.201 70 3.6 0.036 60 粪大肠菌群 1.0×106个/L / 99.9 100 MPN/L / 5000 MPN/L 平岗镇中心卫生院 COD 16.38 300 1.794 20 调节+A/O+MBR+氯氧消毒 80 是 16.38 6 0.036 / BOD5 150 0.897 80 3 0.018 20 NH₃-N 50 0.299 60 2 0.012 20 SS 120 0.717 70 3.6 0.022 / 粪大肠菌群 1.0×106个/L / 99.99 100 MPN/L / 200 MPN/L 房山镇中心卫生院 COD 6.606 300 0.723 10 调节+A/O+MBR+氯氧消毒 80 是 6.606 6 0.014 / BOD5 150 0.362 80 3 0.007 20 NH₃-N 50 0.121 60 2 0.005 20 SS 120 0.289 70 3.6 0.009 / 粪大肠菌群 1.0×106个/L / 99.9 100 MPN/L / 200 MPN/L 表4-6 排放口基本情况 编号 名称 地理坐标° 污染物 排放方式 排放规律 排放去向 DW001 西丰镇中心卫生院污水排放口 E124.737187,N42.744278 pH、COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群 间接排放 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 西丰县污水处理厂 4、废水处理措施可行性分析 西丰镇中心卫生院、平岗镇中心卫生院及房木镇中心卫生院污水处理工艺均采用“调节+A/O+MBR+消毒”工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）可行技术“二级处理+消毒工艺”，废水各污染物排放浓度可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）排入城镇污水处理站污水排放标准要求，也可达到达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）绿化回用标准。 西丰镇中心卫生院废水进入污水处理厂的可行性分析： 西丰县污水处理厂主要承担西丰县城区的污水处理任务，处理规模为2.5万立方米/日，采用采用A/O+深度处理工艺，污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入窛河。 本项目位于西丰县污水处理厂管网纳管范围内，根据调查，西丰县污水处理厂现有污水处理量约1.8万t/d，本项目废水排放量27.42m3/d，相比于西丰县污水处理厂处理余量而言占比极小，因此西丰县污水处理厂可接纳本项目废水量。且本项目废水处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排放，处理后的综合废水水质满足西丰县污水处理厂进水要求，因此本项目生活污水排入污水处理厂可行。 5、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），开展自行监测并将监测结果公开，具体监测计划如下所示 表4-6 污染源监测计划表 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 西丰镇中心卫生院污水排放口（DW001） COD、SS 1次/周 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 pH 12小时 BOD5、LAS、总余氯、石油类、挥发酚、动植物油、总余氯 1次/季 粪大肠菌群数 1次/月 流量 自动 / 三、声环境影响和保护措施 本项目的噪声污染源主要为各卫生院污水处理站泵类、风机设备运转产生的噪声。噪声值在70～90dB（A）之间。主要设备噪声源强见表4-7。 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 型号 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级 /dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 声功率级/dB(A) X Y Z 声压级 /dB(A) 建筑物外距离 1 西丰镇中心卫生院污水处理站 潜污提升泵 / 75 减振、隔声 0 0 -0.5 2 69 间断 25 44 1 2 曝气风机 / 85 减振、隔声 0.5 0 0 2 79 间断 25 54 1 3 回流泵 / 75 减振、隔声 0 0.5 -0.5 2 69 间断 25 44 1 4 自吸泵 / 75 减振、隔声 0 0.2 -0.5 2 69 间断 25 44 1 5 反洗泵 / 75 减振、隔声 0.2 0 -0.5 2 69 间断 25 44 1 1 平岗镇中心卫生院 潜污提升泵 / 75 减振、隔声 0 0 -0.5 2 69 间断 25 44 1 2 曝气风机 / 85 减振、隔声 0.5 0 0 2 79 间断 25 54 1 3 回流泵 / 75 减振、隔声 0 0.5 -0.5 2 69 间断 25 44 1 4 自吸泵 / 75 减振、隔声 0 0.2 -0.5 2 69 间断 25 44 1 5 反洗泵 / 75 减振、隔声 0.2 0 -0.5 2 69 间断 25 44 1 1 房木镇中心卫生院 潜污提升泵 / 75 减振、隔声 0 0 -0.5 2 69 间断 25 44 1 2 曝气风机 / 85 减振、隔声 0.5 0 0 2 79 间断 25 54 1 3 回流泵 / 75 减振、隔声 0 0.5 -0.5 2 69 间断 25 44 1 4 自吸泵 / 75 减振、隔声 0 0.2 -0.5 2 69 间断 25 44 1 5 反洗泵 / 75 减振、隔声 0.2 0 -0.5 2 69 间断 25 44 1 预测模式选择《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的计算方法及模式。 ①室外声源 式中：Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级；Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级；r——预测点距声源的距离，m；r0——参考位置距声源的距离，m；ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则 由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 ②室内声源 a、首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct，1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 b、计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： c、计算出室外靠近围护结构处的声压级： d、将室外声级Loct，2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct： 式中：S为透声面积，m2。 e、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 由上述各式可计算出周围声环境因该项目设备新增加的声级值，综合该区内的声环境背景值，再按声能量迭加模式预测出某点的总声压级值，预测模式如下： 式中：Leq总—某预测点总声压级，dB(A)； n—为室外声源个数； m—为等效室外声源个数； T—为计算等效声级时间。 2）预测结果 项目场界噪声影响贡献值预测结果详见表4-8。 表4-8 噪声预测结果 单位：dB(A) 项目 预测点 昼间 夜间 贡献值 标准 贡献值 标准 西丰镇中心卫生院 东场界 49 60 49 50 南场界 49 49 西场界 21 21 北场界 21 21 平岗镇中心卫生院 东场界 27 60 27 50 南场界 22 22 西场界 35 35 北场界 49 49 房木镇中心卫生院 东场界 49 60 49 50 南场界 29 29 西场界 19 19 北场界 29 29 由预测结果可知，本项目实施后场界四周噪声昼间、夜间贡献均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。综上，本项目对周围环境噪声影响较小。 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ918-2017）制定监测计划表。 表4-9 污染源监测计划表 项目 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 西丰镇中心卫生院 厂界四周 等效连续A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类 平岗镇中心卫生院 厂界四周 等效连续A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类 房木镇中心卫生院 厂界四周 等效连续A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固废产生情况 （1）生活垃圾 西丰镇中心卫生院医院员工（50人）生活垃圾按每人每天 0.5kg 计，住院患者（60张床位）生活垃圾按每床每天 0.5kg 计，门诊流动患者（流动人员 50人次/天）生活垃圾按每人每天 0.05kg 计，则生活垃圾产生量为0.0575t/d，20.988t/a。 平岗镇中心卫生院医院员工（30人）生活垃圾按每人每天 0.5kg 计，住院患者（50张床位）生活垃圾按每床每天 0.5kg 计，门诊流动患者（流动人员 50人次/天）生活垃圾按每人每天 0.05kg 计，则生活垃圾产生量为0.0425t/d，15.513t/a。 房木镇中心卫生院医院员工（10人）生活垃圾按每人每天0.5kg计，住院患者（20张床位）生活垃圾按每床每天 0.5kg 计，门诊流动患者（流动人员50人次/天）生活垃圾按每人每天 0.05kg 计，则生活垃圾产生量为0.0175t/d，6.388t/a。 （2）中药渣 西丰镇中心卫生院及平岗镇中心卫生院煎药过程中会有中药渣产生，通过类比同行业以及结合本项目实际情况，中药渣产生量约为0.001t/d，0.5t/a，中药渣存放于专门的药渣桶内，由环卫部门定期清运。 （3）医疗废物 医院住院患者（60张床位），门诊流动患者（流动人员50人次/天）医疗废物产生量核算数据根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中给的数据并结合本院实际情况，门诊部医疗废物产生系数取0.2kg/人次，医院床位医疗废物产生系数取0.42kg/床•d，病床使用率按满负荷100%，则西丰镇中心卫生院、平岗镇中心卫生院及房木镇中心卫生院医疗废物产生量分别为35.2kg/d（12.848t/a）、31kg/d（11.315t/a）、18.4kg/d（6.716t/a），三个卫生院均在一层设置了危险废物暂存间，建筑面积20m2，满足项目需求。 危废暂存间设置环境保护标志图，医疗废物统一收集后，按《医疗废物管理条例》 的要求，使用专用容器包装，存放在医疗废物暂存间，委托有资质的单位进行处置，可满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《辽宁省医疗废物管理条例》（2021年7月）的要求。 根据《医疗废物分类目录》（2021 年），针对本医院医疗废物分类如下表所示。 表4-10 医疗废物种类一览表 类别 特征 常见组分或废物名称 感染性废物 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物； 2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等； 损伤性废物 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。 1废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等； 2废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等； 3.废弃的其他材质类锐器。 病理性废物 诊疗过程中产生的人体废弃物 1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官； 2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块 药物性废物 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。 1.废弃的一般性药物； 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物； 3.废弃的疫苗及血液制品。 （4）污水处理污泥 根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号），医院污水处理过程产生的泥量与原水的悬浮固体及选用的处理工艺有关。一般医院污水处理构筑物二沉池产生的污泥量见31g/人.d，西丰镇中心卫生院、平岗镇中心卫生院、房木镇中心卫生院床位分别为60张、50张及20张，则项目污泥年产生量约为0.679t/a、0.566t/a及0.226t/a，在清掏前需要进行监测，需满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表 4 医疗机构污泥控制标准”，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）可知，此部分污泥属于危废，危废类别为 HW01，危废代码为 841-001-01，该污泥经生石灰消毒、脱水后，桶装密闭收集，交由有资质的单位清运处理。 （5）一次性医用外包装 西丰镇中心卫生院、平岗镇中心卫生院、房木镇中心卫生院产生一次性医用外包装分别1.5t/a、1.3t/a、0.6t/a，属于一般固体废物，由环卫部门定期清运。 表4-13 本项目固体废物产生情况汇总表 序号 固废 名称 属性 产生 工序 危险废 物类别 废物 代码 产生量（t/a） 处置 措施 1 生活垃圾 / 办公 生活 / / 42.889 环卫部门清运 2 中药渣 一般废物 中药室 / 900-999-99 1 存放于专门的药渣桶内，由环卫部门定期清运 3 医疗废物 危险废物 检验 处置 HW01 831-001-01 831-002-01 831-003-01 831-004-01 831-005-01 30.879 暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位进行处理 4 污泥 危险废物 污水处理 HW49 772-006-49 1.471 定期交由有资质单位进行处理 5 一次性医用外包装 一般废物 / / 900-999-99 3.4 由环卫部门定期清运 2、固体废弃物环境影响分析 1）生活垃圾污染防治措施 生活垃圾用垃圾桶分类收集，委托环卫部门每日清运处理。 2）一般固废污染防治措施 产生的一般固废综合处置，实现资源化利用，不产生二次污染。 3）危险固废污染防治措施 ①废物暂存间 本项目产生的医疗废物采用专用周转箱、专用垃圾袋储存在危废暂存间，其中西丰镇中心卫生院危废暂存间设置在院区的北侧，房木镇中心卫生院和平岗镇中心卫生院设置在东侧，设置面积均约为20m2，医疗废物和污泥作为危废，委托有相关资质单位处理。 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，对本项目产生的危废进行收集暂存，并对危废暂存间设置防腐防渗措施。此外，危废暂存间按照要求设置导流沟、暂存池等措施，危险废物在事故状态下可进入暂存池收集；各危险废物暂存过程中对区域地表水不会产生影响，对环境空气产生的影响较小，事故状态下的危险废物经收集后可得到有效处置，对地下水和土壤不会造成明显的不利影响。 1）医疗废物暂存间的具体措施如下： ①医疗废物暂存间需符合《建设项目危险废物环境影响评价指南》中要求的“防风、防雨、防晒”要求。 ②暂存间内有堵截泄漏的裙角，地面与裙角需使用防渗的材料建造，地面做好硬化及防渗漏处理，需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 ③建设单位需按照危险废物特性进行分类贮存，不混合贮存性质不相容的危废，且不将危险废物混入非危险废物中贮存。 ④医疗废物暂存间需设置符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》GB15562.2-1995）要求的专用标志。 ⑤医疗废物暂存间需与生活垃圾暂存间分开；且与医疗区和人员活动密集区隔开；有单独的医疗废物装卸及运送车辆的出入通道；设专人管理，严禁非工作人员进出，采取的措施需符合《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003]206号）中的要求。 2）医疗废物其他贮存、管理等措施. ①医疗废物暂时贮存要求 a、医疗废物贮存器有明显标志，并且具有耐腐蚀、与所贮存的废物不发生反应等特性； b、贮存场所内禁止混放不相容危险废物； c、不相容的危险废物须分开存放，并设有隔离间隔断； d、危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具， 以及有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施，并设有应急防护设施。 ②卫生要求 医疗废物暂存间每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医院污水消毒、处理系统。 ③暂时贮存时间 应防止医疗废物在暂存间中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于 20℃，时间最长不超过 48 小时。 ④管理制度 a、应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人或主要负责人为第一责任人，切实履行职责，确保医疗废物的安全管理。 b、医疗卫生机构应当依据国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定并落实医疗废物管理的规则制度、工作流程和要求、有关人员的工作职责及发生医疗卫生机构内医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案。 c、应当接受市环保和卫生主管部门的监督检查。 ⑤医疗废物的交接、运输 a、装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标 签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医 疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗 废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 b、医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。 c、运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217），对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险货物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。 d、根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》分类处理规定，感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物 性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂等应当交由专门的有资质的处理机构处理；医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染 性废物收集处理；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 综上所述，本项目拟采取的固体废物的方案，较为全面，安全，处置去向明确，基本上可消除对环境的二次污染。故本项目采取的固体废弃物处置措施技术合理可行 五、地下水、土壤影响分析 （1）污染源 影响地下水、土壤环境的污染源主要为污水处理站、污水管网、化粪池的废水泄漏和危废暂存间内的危废泄漏，可能造成的环境污染。 主要泄漏污染源有：污水处理站、污水管网、应急事故池、化粪池、危废暂存间等。 （2）污染物类型 主要由为废水和危废渗漏造成环境污染。 （3）污染途径 主要为废水漫流及下渗和危废渗漏造成地下水、土壤的污染。 （4）防控措施 地下水、土壤污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，本项目拟采取的地下水与土壤的防治措施如下。 1）源头控制措施 ①积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量； ②根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施； ③正常运作过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏应及时维修更换；对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 2）分区防治措施 采取分区防渗措施 a 重点防渗区：污水处理站、污水管网、应急事故池、化粪池和危废暂存间； b 一般防渗区：卫生院主楼； c 简单防渗区：院区道路路面。 ②项目污染防治区防渗要求如下： 重点防渗区：做到防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数小于 1.0×10-7cm/s 或参照或参照GB 18598执行。 一般防渗区：要求采取防渗措施后等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数小于 1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行 简单防渗区：防渗技术要求为一般地面硬化。 六、环境风险分析 （1）风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的风险物质为次氯酸钠。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1、q2…qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 重点关注的危险物质及临界量，次氯酸钠CAS号：7681-52-9，临界量5t，各卫生院最大储量0.1t。经计算，该项目Q= 0.1/5=0.02，Q＜1，则该项目环境风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。 环境风险识别 本项目风险源分布在医院污水处理间、医疗垃圾存放、转运。 （3）可能影响途径 医院污水处理间出现事故停运时，如废水未经处理而直接排放，不能达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）预处理标准限值要求。医疗废水中存在的病原菌等经过市政管网直接排入污水处理厂，若污水处理厂对病原菌的处理不能达标，将威胁受纳水体的水质。 医疗废物中可能存在病毒等有害物质，且基本没有回收再利用的价值。医疗废物残留及衍生的大量病菌是有害有毒物质，如果不经分类收集等有效 处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。 （4）风险防范措施 ①污水处理间事故排放风险防范措施 a.加强供电系统管理，保证供电设施及线路正常。 b.对输水管线阀门等设备经常维护、保养，减少事故障碍，及时发现问 题并解决。加强操作管理及设备、设施的维护和保养。 c.建立污水处理间运行管理和责任制度，做好员工培训工作。经过以上措施后，大大降低了本项目的非正常排放风险。 ②医疗垃圾存放、转运泄漏事故风险防范措施 a.应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集：科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类存放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。 b.在运营期间，建设单位应当将医疗废物妥善收集、封存后，定点储存， 由处理单位的车辆进行运输，运输过程采用全封闭方式。 c.医院必须严格遵守有关危险废物的储存规定，建立一套完善的储存管理体制，并按《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移记录。建立医疗废物管理责任制，做到层层有人负责，做到专人、专车、专锁、专屋、专账，无泄漏、无扩散。 次氯酸钠存储及使用过程中，应采取如下风险防范措施：由水处理专人进行带入医院污水处理间，并对污水处理间进行地面防渗。若发生泄漏，用泡沫覆盖抑制蒸发。 （5）风险应急预案 对可能发生的事故，医院应制订应急计划，在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。 ①事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大。 ②发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨专业救援队伍协助处理。 ③事故发生后，应立即通知当地环保、消防、应急中心等部门，进行救援与监控。 医院对于使用的危险化学品，采取一系列技术和管理措施，控制其使用风险，参照《建设项目环境风险评价技术导则》，本项目不存在重大危险源，且项目发生风险的类型和几率都很小，通过加强管理、采取有效措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，制定事故应急预案等，可进一步降低风险发生的几率和造成的影响。 （6）环境风险分析结论 综上所述，只要在卫生院污水处理、医疗废物等危险废物处理方面切实执行好管理运行规章制度，落实好各项环境保护措施，本项目风险处于可接受的水平。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 西丰镇中心卫生院污水处理站无组织废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 加盖密闭，同时定期喷洒除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 标准 |
|  | 房木镇中心卫生院污水处理站无组织废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 加盖密闭，同时定期喷洒除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 标准 |
|  | 平岗镇中心卫生院污水处理站无组织废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 加盖密闭，同时定期喷洒除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 标准 |
|  | 西丰镇中心卫生院食堂 | 油烟 | 净化器+楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) |
|  | 房木镇中心卫生院食堂 | 油烟 | 净化器+楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) |
|  | 平岗镇中心卫生院食堂 | 油烟 | 净化器+楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) |
| 地表水环境 | 西丰镇中心卫生院污水处理站 | COD、NH3-N、SS、BOD、粪大肠杆菌、总余氯、pH值 | ①废水经污水处理站处理后排入市政管网，经市政管网排入西丰县污水处理厂集中处理。 ②污水处理站处理能力30m3/d，处理工艺调节+A/O+MBR+消毒 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准 |
|  | 房木镇中心卫生院污水处理站 | COD、NH3-N、SS、BOD、粪大肠杆菌、总余氯、pH值 | ①废水经污水处理站处理后用于绿化。 ②污水处理站处理能力20m3/d，处理工艺调节+A/O+MBR+消毒 | 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010） |
|  | 平岗镇中心卫生院污水处理站 | COD、NH3-N、、SS、BOD、粪大肠杆菌、总余氯、pH值 | ①废水经污水处理站处理后用于绿化。 ②污水处理站处理能力10m3/d，处理工艺调节+A/O+MBR+消毒 | 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010） |
| 声环境 | 设备 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 医疗废物暂存在医疗危险废物暂存间内，委托有资质的单位进行处置；生活垃圾、中药渣、一次性医用外包装物交由环卫部门进行处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制 尽可能从源头上减少污染物的产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、原料的储存采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑冒滴漏，将环境影响降到最低；粪污收集系统，采用密闭管道输送，输送管道均采用防渗、防腐、防漏处理，并进行定期检查，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生，做好日常维护工作。 ②分区防渗措施 为防止污染地下水及土壤系统，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）要求，要求项目各构筑物应采取分区防渗措施。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 1、加强日常管理。为保障生产安全，突出“预防为主，防治结合”的方针，加强安全消防管理工作，安全员、管理员负责定期检査。 2、配备应急物资。发生泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并 进行隔离，严格限制出入。尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散。构筑围堤并及时清理产生的泄漏物。 3、火源防范措施：对电路电线和相关设备加强检査和维修，所有照明灯 具也应采用密闭型；禁止在工作区吸烟、点火。 4、应急救援培训：定期对应急救援人员进行应急事故处理及紧急救援培 训，提高员工风险防范意识及自救能力，定期进行突发事件紧急响应演习。 |
| 其他环境 管理要求 | 根据固定污染源排污许可分类管理名录，本项目属于登记管理。 |

# 六、结论

本项目符合国家相关产业政策和规划要求，认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议，加强环境管理和环境规划，其噪声、废气、固废、废水等对周围环境影响可以降低到最低程度，从环境保护角度分析，该建设项目可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 0 | / | 0 | 0.00336 | 0 | 0.00336 | +0.00336 |
|  | 硫化氢 | 0 | / | 0 | 0.00014 | 0 | 0.00014 | +0.00014 |
| 废水 | COD | 0 | / | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | +0.06 |
|  | 氨氮 | 0 | / | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
| 一般工业 固体废物 | 一次性医用外包装 | 0 | / | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | +3.4 |
|  | 中药渣 | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 生活垃圾 | 0 | / | 0 | 42.889 | 0 | 42.889 | +42.889 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 0 | / | 0 | 30.879 | 0 | 30.879 | +30.879 |
|  | 污泥 | 0 | / | 0 | 1.471 | 0 | 1.471 | +1.471 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附件1：环评委托书

环评委托书

辽宁绿管家环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，我公司西丰县房木镇、平岗子、西丰镇卫生院改造项目需进行环境影响评价，特委托贵公司对该项目开展环境影响评价工作。接受委托后请尽快开展相关工作。

西丰县卫生健康服务中心

2023年3月

# 附件2：土地证

# 附件3：环境质量检测报告

# 附图1  地理位置图

附图2  西丰镇中心卫生院总平面布置图

附图3  平岗镇中心卫生院总平面布置图

附图4  房木镇中心卫生院总平面布置图

# 附图5  西丰镇中心卫生院楼层平面布置图

附图6  房木镇中心卫生院楼层平面布置图

# 附图7  平岗镇中心卫生院楼层平面布置图

# 附图8  西丰镇中心卫生院环境保护目标图

# 附图9  平岗镇中心卫生院环境保护目标图

# 附图10 房木镇中心卫生院环境保护目标图

附图11  本项目环境监测布点图

附图12  本项目与铁岭市生态保护红线位置关系

附图13  本项目与铁岭市生态环境管控单元位置关系

# 附图14  本项目在铁岭市水域功能区划的位置

# Text boxes

图  例

声环境质量监测点

图  例

声环境质量监测点

图  例

声环境质量监测点

房木镇中心卫生院

西丰镇中心卫生院

平岗镇中心卫生院

房木镇中心卫生院

西丰镇中心卫生院

平岗镇中心卫生院

平岗镇中心卫生院

房木镇中心卫生院

西丰镇中心卫生院